## Slide 1
Notes: <number>

## Slide 2
Laine de verre
Liège
Mousse acoustique
Notes: <number>

## Slide 3: Laine de verre
Isolation thermique | Isolation phonique | Avantages | Inconvénients | Prix
Très bonne | Très bonne | Meilleur rapport qualité/prix | Manipulation désagréable. Difficilement recyclable Naturellement incombustible | 3€ le m² pour 10 cm épaisseur
Partout : toiture, combles, sols, dalle flottante, murs (sauf s'il y a de la pression/ du poids)
Utilisation
Notes: <number>

## Slide 4: Mousse acoustique alvéolaire
Isolation thermique | Isolation phonique | Avantages | Inconvénients | Prix
Moyenne | Très bonne | Pose facile car auto-adhésif, très bonne tenue dans le temps | Cher | >12€ le m² épaisseur 3 cm
Partout : Planchers flottants, murs, sols, toitures
Utilisation
Notes: <number>

## Slide 5: Liège
Isolation thermique | Isolation phonique | Avantages | Inconvénients | Prix
Très bonne | Bonne | Excellente durabilité. Léger. Ecolo. Insensible à l’eau | Cher | >30€ le m² pour 10cm épaisseur
Partout : toiture, combles, sols, dalle flottante, murs
Utilisation
Notes: <number>

## Slide 6
Agglo béton
Béton armé
Béton cellulaire
Plaque de plâtre
Notes: <number>

## Slide 7: Agglo béton
Isolation thermique | Isolation phonique | Avantages | Inconvénients | Prix
Très faible | Moyenne | Excellente durabilité. Mise en œuvre facile. Très bon rapport qualité/prix | lourd | 10€ le m² en 20 cm d’épaisseur
Mur extérieur, mur intérieur. Porteur à partir de 15 cm d’épaisseur.
Utilisation
C'est un bloc de béton moulé, gris, en forme de parallélépipède creux. Il est composé de 87% de granulats (pierres, graviers, sables), de 7% de ciment (calcaire et argile) et de 6% d'eau.
Notes: <number>

## Slide 8: Béton armé
Isolation thermique | Isolation phonique | Avantages | Inconvénients | Prix
Faible | Moyenne | Excellente durabilité. Mise en œuvre facile. Très bon rapport qualité/prix | lourd | 20€ le m² en 15 cm d’épaisseur
Mur extérieur, mur intérieur
Utilisation
Le béton est un mélange de ciment, de granulats (sable, gravier, pierrailles) et de l'eau. Le béton armé peut être défini comme l'enrobage par du béton, d’aciers appelés armatures.
Notes: <number>

## Slide 9: Béton cellulaire
Isolation thermique | Isolation phonique | Avantages | Inconvénients | Prix
Très bonne | Très Bonne | Excellente durabilité. Produit naturel. | cher | 10 € le m² en 7 cm d'épaisseur et 15€ par m² pour la finition
Mur extérieur, mur intérieur
Utilisation
Fabriqué en mélangeant de l'eau, du sable, du ciment, de la poudre d'aluminium ou de la pâte d'aluminium, et de l'air.
Notes: <number>

## Slide 10: Plaque de plâtre
Isolation thermique | Isolation phonique | Avantages | Inconvénients | Prix
Faible | Faible | Matériau de finition intérieur, utilisé pour doublage et cloison | Isolation Sensible à l’humidité | 5€ le m² et 10€ par m² pour la finition
Doublage de mur, création de pièce par montage de cloison
Utilisation
Elles sont constituées de plâtre moulé entre deux couches de carton.
Notes: <number>